Viste le INNUMEREVOLI, ripetitive richieste di informazioni e spiegazioni sui collegamenti audio tra un lettore DVD/DivX ed un sistema di casse per PC tipo le Creative, ad esempio, mi sono finalmente deciso a creare questa sorta di mini-guida essenziale.

Userò esclusivamente degli esempi concreti, giusto per non assillarvi con tutta la (peraltro interessantissima) teoria che c'è dietro.

Dunque, il lettore può essere dotato di diverse uscite audio:

analogiche stereo, analogiche 5.1 e digitali ottica e/o coassiale.

USCITE DIGITALI --> CASSE DIGITALI Qualità:  Prezzo:

Nella prima immagine le trovate sulla destra, sono quelle denominate "DIGITAL AUDIO OUT" (COAXIAL e OPTICAL).

Esse rappresentano il modo migliore in assoluto per portare l'audio originale del dvd in DD/DTS, cioè NON decodificato, al receiver-ampli o, nel nostro caso, al kit di speakers amplificati.

Il cavo digitale coassiale (a sinistra) e cavo digitale ottico TOSLINK (a destra)

Attenzione: tra i kit Creative solo i modelli "DIGITAL" sono dotati di tale ingresso e quindi anche di decoder DolbyDigital/DTS!

In particolare, al momento in cui scrivo, ci sono solo le Creative Inspire 5.1 Digital 5500 e 5700.

USCITE DIGITALI --> CASSE ANALOGICHE Qualità:  Prezzo:

Per collegare il lettore attraverso il cavo digitale ottico/coassiale a qualunque altro kit che non sia esplicitamente Digital, dotato quindi solo di ingressi analogici e privo di decoder DD/DTS, è possibile acquistare per circa 100€ l'eccezionale Creative Decoder DDTS-100 e poi collegare quest'ultimo alle casse attraverso tre normali cavi analogici stereo.

USCITE ANALOGICHE -> CASSE ANALOGICHE Qualità:  Prezzo:

Nella prima immagine sono quelle in alto a sinistra, denominate "5.1 CH SURROUND AUDIO OUT" e altrove chiamate anche "6 CHANNEL OUT".

E' possibile utilizzare queste uscite per far compiere il lavoro di decodifica DD/DTS al decoder integrato nel lettore (ce l'hanno tutti, ormai).

In questo caso è necessario acquistare 3 economici spinotti "adattatori da 2 RCA a minijack" e i 3 relativi cavi RCA Stereo.

Uno spinotto adattatore RCA -> MiniJack (sopra) e un cavo RCA Stereo (sotto)

I cavi RCA Stereo devono essere usati per "accoppiare" le 6 uscite analogiche e inserire gli spinotti adattatori nei tre ingressi del kit di casse in questo modo:

FL (Front Left) + FR (Front Right) -> ingresso Front

SL (Surround Left) + SR (Surround Right) -> ingresso Rear (o Surround)

CE (Center) + SW (SubWoofer) -> Center/Sub